Klausimas: Norėčiau pasitikslinti informaciją. Ar numatyta suma 323000 eur be PVM yra už visus šiuos darbus: Paruošiamieji darbai, žemės darbai, betono dangos įrengimas, dangos susitraukimo ir deformacinių siūlių įrengimas, inkaravimo darbai, tvoros ir jos elementų įrengimas, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas?
Atsakymas: 323000 eurų be PVM yra skirta suma visam projekto įgyvendinimui, įskaitant visus minėtus darbus.“
Klausimas: Dokumento Priedas nr. 3 techninis projektas.pdf 64 psl. 3.13 punkte rašoma: Tvirtinimo kabė 35m. Prašome patiklsinti šios medžiagos savybes.
Atsakymas: Rezervuaras prie pamato tvirtinamas 30 vnt. cheminių inkarinių varžtų komplektais M20 L=200mm. Vieno varžto laikomoji galia turi būti didesnė nei 30 kN.
Klausimas: Priedas nr. 3 techninis projektas.pdf dokumento 64 psl. 5.3 punkte rašoma: Tampri tarpinė 17 mm pločio. Ar šiai medžiagai nėra papildomų reikalavimų? Prašome patikslinti.
Atsakymas: atsižvelgiant į tai, kad projekte nėra nurodyti tamprios tarpinės papildomi reikalavimai, Rangovas gali pats parinkti tarpine tinkančią projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Svarbu, kad pasrinkta tarpinė būtų suderinama su injekuojamu hermetiku.
Klausimas: Priedas nr. 3 techninis projektas.pdf dokumento 64 psl. 5.5 punkte rašoma: Lankstytas plieninis profilis. Prašome patiklsinti šio profilio matmenis ir specifikacijas. Šiuo metu žinoma tik tiek, kad profilis 2 mm skardos.
Atsakymas: atsižvelgiant į tai, kad projekte nėra nurodyti profilio matmenys ir specifikacijos, Rangovas gali parinkti profilius, kurie būtų tinkami projekto sprendiniams įgyvendini.
Klausimas: Priedas nr. 3 techninis projektas.pdf dokumento 64 psl. 5.1 punkte rašoma: Plastikinis vamzdelis d20, L -320 mm. Koks šio vamzdelio medžiagiškumas? Prašome pateikti techninius duomenis.
Atsakymas: atsižvelgiant į tai, kad projekte nėra nurodytas plastikinio vamzdelio medziagiškumas, Rangovas gali parinkti plastikinius vamzdelius, kurie būtų tinkami projekto sprendiniams įgyvendini.