2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        1. Keleivinio automobilio M1 minimalūs reikalavimai:
1.1. Keleivinis automobilis M1 kategorijos;
1.2. Naujas neeksploatuotas automobilis pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais;
1.3. Priekiniai varantieji ratai;
1.4. Automatinė / 1.5. Vidutinės energijos sąnaudos kWh/100 km ne daugiau 13 kWh; / 1.6. Variklis benzininis/elektrinis (hibridinis) įkraunamas; / 1.7. Galingumas ne mažiau 150 kW; / 1.8. Automobilio ilgis ne mažiau 5400 mm.; / 1.9. Su viena įkrova nuvažiuojamas atstumas ne mažiau 50 km ; / 1.10. Adaptyvūs LED žibintai; / 1.11. Įtampos keitiklis ne mažiau kaip 400 W; / 1.12. Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas ir šviesa atspindi liemenė atitinkantys KET reikalavimus; / 1.13. Ratlankiai ne mažiau R17; / 1.14. Sėdimų vietų su vairuotoju – 9; / 1.15. Kėbulas ne mažiau 4 durų (priekinės durelės kairėje ir dešinėje, keleivių durys dešinėje slankiojančios, bagažo skyriaus dangtis pakeliamas į viršų). / 1.16. Ne mažiau kaip 3 USB jungtys keleivių skyriuje; / 1.17. Ženklus atpažįstanti sistema su perspėjimu viršijus greitį; / 1.18. Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema; / 1.19. Aktyvi avarinio stabdymo sistema; / 1.20. Elektra valdomi, šildomi, automatiškai užsilenkiantys, galinio vaizdo veidrodžiai; / 1.21. Elektra valdomi priekinių durų stiklai; / 1.22. Reguliuojami vairuotojo sėdynės porankiai; / 1.23. Spalva: galimybė pasirinkti mažiausiai iš trijų; / 1.24. Elektroninė trijų zonų klimato valdymo sistema; / 1.25. Atidaromi langai antroje sėdynių eilėje; / 1.26. Ekranas su navigacija (arba belaidis telefono atvaizdavimas android auto ir apple car play) ne mažesnis kaip 10 colių įstrižainės, radijas, Bluetooth, valdymas prie vairo arba ant vairo; / 1.27. Parkavimo galinio vaizdo kamera; / 1.28. Greičio palaikymo sistema; / 1.29. LED tipo dienos žibintai; / 1.30. Dėtuvė viršuje; / 1.31. Atsarginis ratas ir reikiami įrankiai jį pakeisti.; / 1.32. Priekabos vilkimo kablys; / 1.33. Vienfazis įkrovimo laidas; / 1.32. Beraktė užvedimo ir automobilio atidarymo sistema; / 1.33. Užuolaidėlės nuo saulės; / 1.34. Apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus; / 1.35. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai arba 100000 kilometrų ; / 1.36. Garantinis aptarnavimas Alytaus mieste ar netoliau kaip 150 km už jo ribų, arba tiekėjas privalo savo sąskaita nusigabenti automobilį techniniam aptarnavimui visą garantinį laikotarpį.
1.37. Antikorozinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 72 mėnesiai;
2. Tiekėjas privalo savo sąskaita įregistruoti transporto priemonę VĮ „REGITRA“ pirkėjo / vardu pagal jam suteiktus įgaliojimus. / 3. Automobilio pristatymas ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.