TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas
Viešoji įstaiga „Active Vilnius” (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti laipiojimo sienutės projektavimo ir įrengimo darbus ant Vingio parko tilto atramos Vilniuje (žr. 1 pav.).
Pirkimo objektas apima laipiojimo sienutės projektavimą, gamybą, montavimą, apsauginės dangos įrengimą bei visus su tuo susijusius darbus, reikalingus tinkamam ir saugiam objekto naudojimui.

2. Darbų apimtis ir pagrindiniai reikalavimai
2.1. Laipiojimo sienutė:
2.1.1. Laipiojimo sienutė turi būti įrengiama iki 3,0 m aukščio iš visų tilto atramos pusių.
2.1.2. Likusioje atramos dalyje iki tilto apačios konstrukcijų turi būti įrengiama apdaila iš tos pačios ar vizualiai suderintos medžiagos, atitinkančios laipiojimo sienutės dizainą.
Bendras apdailos ir sienutės plotas – apie 75 m².
2.1.3. Laipiojimo sienutė turi turėti kintamo kampo reljefą, su teigiamais ir neigiamais pasvirimo kampais, ne mažiau kaip dviejose didžiausiose plokštumose.
2.1.4. Laipiojimo sienutė turi būti sertifikuota pagal EN 12572 arba lygiavertį standartą.
2.1.5. Laipiojimo sienutės garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai.

2.2. Projektavimo dokumentacija
Į pasiūlymo kainą privalo būti įtraukti:
- 3D vizualizacijų parengimas;
- 3D vizualizacijų suderinimas su Pirkėju;
- gamybos (techninių) brėžinių parengimas.

2.3. Konstrukciniai sprendiniai
2.3.1. Laipiojimo sienutės konstrukcija turi būti įrengiama nepažeidžiant tilto atramos ir kitų tilto konstrukcijų.
2.3.2. Neleidžiama gręžti inkarinių varžtų ar kitaip mechaniškai pažeisti tilto atramos ar kitų tilto konstrukcijų.
2.3.3. Konkretus tvirtinimo sprendinys (pvz., apglebiantis, spaudžiamasis ar kitas lygiavertis) parenkamas Tiekėjo ir derinamas su Pirkėju.
2.3.4. Konstruktyvui naudojamos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai (pvz., cinkuotos).
2.3.5. Jei naudojamos medinės dalys, jos turi būti atsparios drėgmei, puvimui ir lauko sąlygoms.

2.4. Laipiojimo sienutės pagrindas
2.4.1. Laipiojimo sienutės pagrindui turi būti naudojami ne plonesni kaip 18 mm vandeniui atsparūs laipiojimo sienelių skydai.
2.4.2. Skydai turi būti paruošti kybių tvirtinimui su cinkuotomis M10 įvorėmis.
2.4.3. Skydai turi būti dažomi ne mažiau kaip 2 kartus, trinčiai ir atmosferos poveikiui atspariais dažais.
2.4.4. Spalva derinama su Pirkėju.

2.5. Kybiai

2.5.1. Kybiai – S–L dydžio.
2.5.2. Kybiai turi atitikti EN 12572-3 arba lygiavertį standartą.
2.5.3.Tvirtinami CHC 10 tipo varžtais arba lygiaverčiais.
2.5.4. Minimalus kiekis – ne mažiau kaip 230 vnt.
2.5.5. Kybių spalva derinama su Pirkėju.

2.6. Apsauginė danga
2.6.1. Po laipiojimo sienute, visu perimetru, ne mažesniu kaip 250 cm atstumu nuo laipiojimo sienutės, turi būti įrengiama liejama gumos granulių apsauginė danga.
Bendras plotas – apie 65 m².
2.6.2. Prieš apsauginės dangos įrengimą turi būti įrengti pagrindai:
- ne mažiau kaip 30 cm sutankinto, šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (Ev2 > 80 MPa);
- ne mažiau kaip 15 cm sutankintos dolomito skaldos sluoksnio, frakcija 0/32 (Ev2 > 120 MPa).
2.6.3. Liejamos gumos granulių dangos storis turi būti parinktas žmogaus kritimui iš 3,0 m aukščio.
2.6.4.Apsauginė danga turi būti:
- gamintojo patvirtinta,
- ištestuota pagal EN 1177 arba lygiavertį standartą nurodytam kritimo aukščiui.
2.6.5. Danga turi būti įrėminama guminiais bortais.
2.6.6. Spalva derinama su Užsakovu.

3. Bendrosios nuostatos
Visur, kur nurodomi konkretūs techniniai ar konstrukciniai sprendiniai, leidžiami ir kiti lygiaverčiai sprendimai, jeigu užtikrinamas ne mažesnis funkcionalumas, saugumas, ilgaamžiškumas ir estetinis vientisumas. Visi siūlomi sprendiniai turi būti suderinti su Pirkėju.

Laipiojimo sienutės įrengimas, t. y. laipiojimo sienutės projektavimas, gamyba, montavimas, apsauginės dangos įrengimas bei visi su tuo susiję darbai, reikalingi tinkamam ir saugiam objekto naudojimui, turi būti pilnai atlikti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2026 m. gegužės 31 d., terminą skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas laikomas esmine Sutarties sąlyga, o jo nesilaikymas suteikia Užsakovui teisę taikyti Sutartyje nustatytas sankcijas ir (ar) kitas teisines priemones.
1 pav. Laipiojimo sienutės preliminari schema (matmenys orientaciniai):