I DALIS
MAISTO ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI PLUNGĖS RAJONE
  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
  1. Maisto atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai) 240 litrų, kurie bus naudojami surinkti maisto atliekoms iš Plungės rajono savivaldybėje.
  2. Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjai.

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
  1. Minimalūs detalūs reikalavimai 240 L talpos konteineriams:
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai
1.	Bendrieji reikalavimai
1.1.	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų.
1.2	Talpa – 240 litrų.
1.3.	Kiekis –2000 vnt.
1.4.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba jiems lygeverčius).
2.	Paskirtis:
2.1	Buityje susidariusioms maisto atliekoms likusioms po rūšiavimo surinkti
3.	Reikalavimai konteineriui:
3.1.	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.
3.2.	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.
3.3.	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – [nurodyti spalvą] atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. / Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.
3.4.	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.
3.5.	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.
4.	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:
4.1.	240 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais.
4.2.	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi.
4.3.	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertį).
4.4.	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.
4.5.	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.
5.	Ženklinimas:
5.1.	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:
5.1.1.	nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą);
5.1.2.	vardinį tūrį;
5.1.3.	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą
5.1.4.	visuminę leidžiamąją masę, kg;
5.1.5.	gamybos metus ir mėnesį.
5.2.	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.
6.	Garantijos:
6.1.	Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turės pateikti gamintojo garantinį raštą).
6.2.	Gamintojo garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.
6.3.	Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti atliekų vežėjui pasirašant prekių priėmimo - perdavimo aktą.
6.4.	Garantijos metu teikėjas nekokybiškus ar konteinerius su defektais turės suremontuoti arba pakeisti naujais.
7.	Dokumentacija:
7.1.	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.
7.2.	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:
7.2.1.	nuoroda į LST EN 840-1:2020, (ar lygevertį) standartą;
7.2.2.	vardinis tūris;
7.2.3.	gabaritiniai matmenys;
7.2.4.	visuminė leidžiamoji masė, kg;
7.2.5.	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;
7.2.6.	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.

4. LOGISTIKA
4.1. Konteineriai turės būti pristatyti atliekų vežėjui į Plungės rajoną. Konkretus pristatymo adresas ir atliekų vežėjo pavadinimas tiekėjui bus nurodyti per 10 darbo dienų, po sutarties įsigaliojimo.
4.2. Tiekėjas konteinerius turės iškrauti.

I DALIS
MAISTO ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI TELŠIŲ RAJONE
  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
  1. Maisto atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai) 120 litrų, kurie bus naudojami surinkti maisto atliekoms iš Telšių rajono savivaldybėje.
  2. Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjai.

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
  1. Minimalūs detalūs reikalavimai 240 L talpos konteineriams:
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai
1.	Bendrieji reikalavimai
1.1.	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų.
1.2	Talpa – 120 litrų.
1.3.	Kiekis –2000 vnt.
1.4.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba jiems lygeverčius).
2.	Paskirtis:
2.1	Buityje susidariusioms maisto atliekoms likusioms po rūšiavimo surinkti
3.	Reikalavimai konteineriui:
3.1.	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.
3.2.	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.
3.3.	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – [nurodyti spalvą] atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. / Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.
3.4.	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.
3.5.	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.
4.	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:
4.1.	240 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais.
4.2.	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi.
4.3.	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertį).
4.4.	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.
4.5.	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.
5.	Ženklinimas:
5.1.	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:
5.1.1.	nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą);
5.1.2.	vardinį tūrį;
5.1.3.	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą
5.1.4.	visuminę leidžiamąją masę, kg;
5.1.5.	gamybos metus ir mėnesį.
5.2.	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.
6.	Garantijos:
6.1.	Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turės pateikti gamintojo garantinį raštą).
6.2.	Gamintojo garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.
6.3.	Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti atliekų vežėjui pasirašant prekių priėmimo - perdavimo aktą.
6.4.	Garantijos metu teikėjas nekokybiškus ar konteinerius su defektais turės suremontuoti arba pakeisti naujais.
7.	Dokumentacija:
7.1.	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.
7.2.	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:
7.2.1.	nuoroda į LST EN 840-1:2020, (ar lygevertį) standartą;
7.2.2.	vardinis tūris;
7.2.3.	gabaritiniai matmenys;
7.2.4.	visuminė leidžiamoji masė, kg;
7.2.5.	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;
7.2.6.	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.

4. LOGISTIKA
4.1. Konteineriai turės būti pristatyti atliekų vežėjui į Telšių rajoną. Konkretus pristatymo adresas ir atliekų vežėjo pavadinimas tiekėjui bus nurodyti per 10 darbo dienų, po sutarties įsigaliojimo.
4.2. Tiekėjas konteinerius turės iškrauti.