## Slide 1
AB „Energijos skirstymo operatorius“ DARBO ERDVIŲ IR DARBO VIETŲ STANDARTO
BALDINIAI SPRENDIMAI
Priedas Nr. 1

## Slide 2
Baldinių sprendimų aprašas, tai pagalbinis įrankis, papildantis Darbo patalpų ir darbo vietų standartą, padėsiantis sukurti vieningą interjero konceptą AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) padaliniuose.
Interjere dominuoja balta ir pilka spalvos, o viską pagyvina Ignitis grupės naudojamas spalvynas, naudojamas akcentams.
Baldai modernūs, minimalistiniai, lengvų formų, baldų detalėms naudojama natūrali mediena ar medienos lukštas. Darbo erdvėse įgyvendinami ergonominiai principai.

## Slide 3: IGNITIS GRUPĖS* NAUDOJAMOS IKONOS IR SPALVOS
Žemė
Vanduo
Žmonės
Vėjas
Saulė
RAL NCS S 4010-G5Y
RAL NCS S 3020-R90B
RAL NCS S 3005-R50B
RAL NCS S 3020-B
RAL NCS S 2040-G90Y

## Slide 4: SIENOMS, LUBOMS IR GRINDŲ DANGOMS NAUDOJAMOS SPALVOS
SIENOS
RAL 9016
RAL 000 90 00
RAL 9002
RAL 9016
RAL 9010
LUBOS
GRINDYS
RAL 9007
RAL 9022
RAL 9002
RAL 7011
Jei patalpose, kaip akcentas, yra paliktos lieto betono detalės be papildomos apdailos (pvz. betoninės kolonos, nedažytos lubos), tokios akcentinės detalės gali būti apdorotos, paliekamos ir papildomai nedekoruojamos.
Sienos dažomos baltais matiniais dažais, grindys klojamos pilka kilimine danga.
Grindų spalviškumas gali keistis, priklausomai nuo dangos tekstūros ir rašto.

## Slide 5: RECEPCIJA SU LAUKIAMUOJU 10-20 KV. M*
Komplektacija:
Recepcijos stalas – REC.01
Minkštasuolis – KRE.01
Minkštasuolis trivietis – SOF.01
Staliukas – KSTAL.01
Pakaba – KAB.01
REC.01
KRE.01
SOF.01
KSTAL.01
Recepcijos su laukiamuoju erdvės plotas priklauso nuo patalpų išplanavimo ir darbuotojų skaičiaus.
Priklausomai nuo poreikio, formuojama nuo 3 iki 5 vietų svečiams prisėsti.
Grindų danga gali būti pilkos plytelės, vinilinė danga arba pilka kiliminė danga.
Sienos dažomos baltais matiniais dažais, siena šalia recepcijos gali būti akcentinė su įmonės logotipu.

## Slide 6
REC.01
KRE.01
SOF.01
KSTAL.01
KAB.01
RECEPCIJA SU LAUKIAMUOJU BALDINIAI SPRENDIMAI
Recepcijos stalas, uždarais šonais skirtas dviem darbo vietom su anstatu (derinamas su Nuomininku).
Darbinis stalviršis 750 mm aukštyje.
Stalviršio priekyje atverčiami dangteliai elektros laidams, po dangteliais suformuoti laidų loveliai.
Antstato viršutinė dalis pakelta 1100 mm aukštyje.
Karkasas ir fasadai gaminami iš 18 mm LMDP.
Rankenėlės profilio tipo.
Už recepcijos stalo įrengiamas spintelių blokas (derinamas su nuomininku).
Minkštasuolio išmatavimai 900x690x470 mm.
Susideda iš metalinio rėmo, minkštosios dalies ir pagrindo. Pagrindas iš ne mažiau kaip 40 mm MDF.
Kojos turi reguliuojamo aukščio atramėles, grindų nelygumams kompensuoti.
Visi baldo kampai suapvalinti, „U“ formos.
Minkštasuolis pagamintas iš aukšto elastingumo porolono, sintepono ir aptrauktas audiniu.
Triviečio minkštasuolio išmatavimai 2100x690x725/470 mm.
Susideda iš metalinio rėmo, minkštosios dalies ir pagrindo. Pagrindas iš ne mažiau kaip 40 mm MDF.
Kojos turi reguliuojamo aukščio atramėles, grindų nelygumams kompensuoti.
Visi baldo kampai suapvalinti, „U“ formos.
Minkštasuolis pagamintas iš aukšto elastingumo porolono, sintepono ir aptrauktas audiniu.
Kavos staliukas apvaliu stalviršiu d-500 mm, ne mažesnio nei 510 mm aukščio.
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau nei 180 mm LMDP.
Stalviršis turi būti vientisas, be sudalinimų. Paviršius atsparus braižymams ir pritaikytas naudoti darbiniams paviršiams.
Stalas turi būti ant vienos centrinio principo bazės.
Stalo kojos skersmuo turi būti ne mažesnio nei 40mm diametro metalo lakšto, kuris turi būti dažytas lygiai, matiniais dažais milteliniu būdu.
Metalo lakšto padas d-400mm.
Bendras stalo bazių aukštis turi būti ne daugiau nei 500mm.
Metalinė pakaba ant trijų kojų.
6 pakabų.
1670 mm aukščio.
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su Nuomininku).
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 7: DAIKTŲ IR DRABUŽIŲ SPINTELĖS VIRŠUTINIŲ RŪBŲ SPINTOS
Drabužių spintos varstomomis durimis su skersiniais drabužių pakaboms. Vienos spintos durys su veidrodžiu per visą durų paviršių. Vienam darbuotojui priskiriamas 0,2 m. spintos ploto.
Į spintos nišą įrengiamas integruotas minkštasuolis su minkšta nugarine spintos dalimi (nišoje). Minkštasuolio medžiaga atspari ir lengvai valoma nuo dėmių. Intensyvesnėse naudojimui vietose pastatomi naudojami pastatomi suoliukai.
Baldų medžiagiškumas (atsparus dėvėjimuisi ir lengvai valomas), spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su nuomininku).
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 8: DAIKTŲ IR DRABUŽIŲ SPINTELĖS DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖS („LOCKER“)
Šalia išėjimo iš patalpų, įrengiamos rakinamos daiktų saugojimo spintelės („locker“) ir stalčiai batams, spintos viršutiniams drabužiams.
Spintelės daiktams yra sunumeruojamos ir turi turėti užraktą su biuro patalpų įeigos kontrolės priskirta praėjimo kortele arba kodine spyna .
Spintelės vidaus matmuo (aukštis x plotis x gylis) 50x35x40 cm.
Baldų medžiagiškumas (atsparus dėvėjimuisi ir lengvai valomas) ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su nuomininku).
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 9: ATVIRA DARBO ERDVĖ STANDARTINĖS DARBO VIETOS
Komplektacija:
Darbo stalas – DSTAL.01
Darbo kėdė – DKED.01 arba DKED.02
Spintelė su stalčiais (tik pagal atskirą poreikį) – SPIN.01
Akustinė sienelė – AKUS.01
Papildomai, pagal poreikį gali būti pastatoma bendro naudojimo spinta – SPIN.02
Atviros darbo erdvės įrengiamos sustatant 2-3 standartinius darbo stalus į eilę. Už akustinės sienelės, suglaudžiant stalų nugarėlėmis, sustatomi taip pat 2-3 standartiniai darbo stalai.
Tarp komandų (atskiriant komandas) stalų, pagal poreikį, gali būti statomos didelės akustinės sienelės.
Darbo kėdės darbuotojams parenkamos pagal poziciją – jei dirbama 24/7 – skiriama darbo kėdė turi būti pritaikyta ilgam sėdėjimui, dirbantiems 8val. darbo dieną skiriama ergonominė kėdė.
DKED.01
DKED.02
DSTAL.01
SPIN.01
AKUS.01

## Slide 10
DSTAL.01
DKED.02
AKUS.01
ATVIRA DARBO ERDVĖ
STANDARTINĖS DARBO VIETOS BALDINIAI SPRENDIMAI
Darbo stalas 1600x800 mm su reguliuojamo aukščio mechanizmu. Aukščio reguliavimo amplitudė 716-1186 mm.
Stalviršis pagamintas iš 18 mm LMDP.
Stalviršio priekinėje centrinėje dalyje yra išfrezuota niša laidams, nišoje sumontuota metalinis dangtelis.
Po stalviršiu pritvirtintas metalinis laidų lovelis.
Stalo rėmas metalinis, pėdos ilgis 700 mm.
Su kliūties atpažinimo funkcija
Darbo vietos stalo stalviršio spalva – balta
Darbo kėdė ant penkiažvaigždės sudėtis yra 100% poliesteris. juodos plastikinės arba metalinės bazės su ratukais. Porankiai reguliuojamo aukščio.
Darbo kėdė turi sinchro mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylio reguliavimo mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsilošimo kampas užsifiksuoja ne mažiau nei 4 padėtyse.
Darbo kėdės sėdynė gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (70 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu, kurio
Priekinė sėdynės dalis - su nuolydžiu. Kėdės atlošas iš tvirto juodos spalvos plastiko rėmo, iš priekio jame įtvirtintas tankus tinklelis.
Kėdė skirta naudoti 24/7.
Kėdės nugarėlės aukštis 820 mm, sėdimosios dalies plotis 540 mm, gylis 440 mm.
Bendras kėdės aukštis reguliuojasi nuo 1230 iki 1350 mm.
Kėdės atlošas ergonomiškai išlenktas, turi galvos atlošą.
Porankiai reguliuojamo gylio ir aukščio.
Kėdė turi sinchro mechanizmą.
Mechanizmas atlaikantis 200 kg svorį.
SPIN.02
DKED.01
SPIN.01
Spintelė su durimis, kurios plotis 1000 mm, gylis 420 mm, aukštis 755 mm.
Spintelės korpusas, fasadas ir nugarėlė pagaminti iš 18 mm storio LMDP.
Akustinė sienelė tvirtinama prie stalo stalviršio dviejuose taškuose.
Sienelės aukštis 650 mm, viena dalis iškilusi virš stalviršio, likusi dalis uždengia matomą laidų nuvedimo lovelį po stalu.
Spinta su 3 lentynomis, 2 durimis.
Plotis 800 mm, gylis 400 mm, aukštis 1123 mm.
Korpusas, fasadas ir nugarėlė pagaminta iš 18 mm LMDP.
Rankenėlės aliuminio profilio, montuojamos ant fasado šoninės briaunos.
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 11: ATVIRA DARBO ERDVĖ ALTERNATYVIOS DARBO VIETOS
Komplektacija:
Barinis stalas – BSTAL.01 (derinamas su Nuomininku)
Barinė kėdė – BKED.01
Papildomai, pagal poreikį gali būti pastatomi staliniai šviestuvai.
Alternatyvios darbo vietos įrengiamos šalia palangių arba kitose alternatyviose vietose.
Alternatyvios darbo vietos nebūtinai atitinka visus ergonominių baldų reikalavimus, tačiau vis tiek yra patogios darbui kompiuteriu.
BKED.01
BSTAL.01

## Slide 12
BSTAL.01
ATVIRA DARBO ERDVĖ
ALTERNATYVIOS DARBO VIETOS BALDINIAI SPRENDIMAI
1050 mm aukščio barinis stalas pritaikytas darbui kompiuteriu (derinama su Nuomininku).
Stalviršio išmatavimai 3600x500 mm.
Stalviršis pagamintas iš LMDP.
Kojos pagamintos iš metalinio vamzdžio.
Stale įmontuoti 2 dangteliai komunikacijoms paslėpti, po jais montuojami laidų loviai.
970 mm aukščio barinė kėdė.
Sėdimos dalies išmatavimai 530x560 mm.
Kėdės rėmas pagamintas iš metalinio strypo, sėdimoji dalis iš fanieros.
Sėdynė ir atlošas yra vientisa dalis, kuri yra ergonomiškai išformuota.
BKED.01
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su nuomininku).
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 13
Komplektacija:
Darbo stalas – DSTAL.01
Darbo kėdė – DKED.01
Akustinė sienelė – AKUS.02
Tylaus darbo erdvės įrengiamos sustatant darbo stalus į eilę. Stalai atskiriami pastatomomis akustinėmis sienelėmis.
Pastatomos ergonominės darbo kėdės.
DKED.01
DSTAL.01
AKUS.02
NESTANDARTINĖ DARBO ERDVĖ
TYLAUS DARBO VIETOS BALDINIAI SPRENDIMAI

## Slide 14
NESTANDARTINĖ DARBO ERDVĖ
TYLAUS DARBO VIETOS BALDINIAI SPRENDIMAI
DSTAL.01
Darbo stalas 1600x800 mm su reguliuojamo aukščio mechanizmu. Aukščio reguliavimo amplitudė 716-1186 mm.
Stalviršis pagamintas iš 18 mm LMDP.
Stalviršio priekinėje centrinėje dalyje yra išfrezuota niša laidams, nišoje sumontuota metalinis dangtelis.
Po stalviršiu pritvirtintas metalinis laidų lovelis.
Stalo rėmas metalinis, pėdos ilgis 700 mm.
Su kliūties atpažinimo funkcija
„Standartinė vieta“ darbo vietos stalo stalviršio spalva – balta
Darbo kėdė ant penkiažvaigždės juodos plastikinės bazės su ratukais. Porankiai reguliuojamo aukščio.
Darbo kėdė turi sinchro mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylio reguliavimo mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsilošimo kampas užsifiksuoja ne mažiau nei 4 padėtyse.
Darbo kėdės sėdynė gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (70 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis yra 100% poliesteris.
Priekinė sėdynės dalis - su nuolydžiu. Kėdės atlošas iš tvirto juodos spalvos plastiko rėmo, iš priekio jame įtvirtintas tankus tinklelis.
DKED.01
Pastatoma akustinė sienelė
Sienelės aukštis 1200 mm.
AKUS.02
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su nuomininku).
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 15: SUSTIPRINTO SAUGOS LYGIO KABINETAS BALDINIAI SPRENDIMAI
Darbo kėdė ant penkiažvaigždės juodos plastikinės bazės su ratukais. Porankiai reguliuojamo aukščio.
Darbo kėdė turi sinchro mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylio reguliavimo mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsilošimo kampas užsifiksuoja ne mažiau nei 4 padėtyse.
Darbo kėdės sėdynė gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (70 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis yra 100% poliesteris.
Priekinė sėdynės dalis - su nuolydžiu. Kėdės atlošas iš tvirto juodos spalvos plastiko rėmo, iš priekio jame įtvirtintas tankus tinklelis.
Darbo stalas 2000x1600x800x740.
Stalas turi būti su gaubtu po stalviršiu valdymo blokui ir instaliacijai uždengti.
Stalviršio vidinis kampas turi būti užapvalintas.
Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu (2 varikliai), o reguliuojamų kojų skaičius nemažiau 3 vnt.
Stalo aukščio reguliavimo mechanizmas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją.
Į stalo komplektaciją įeina akustinės pertvaros.
Stalas turi turėti kojų uždangą ties stalo kraštinėmis (2000x1600).
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/gamintojo (derinama su nuomininku).

## Slide 16: MAŽAS SUSITIKIMŲ KAMBARYS
Komplektacija:
Posėdžių stalas – STAL.02
Posėdžių kėdė – KED.02
Ekranas– MON.2
Mažas posėdžių kambarys yra skirtas 5-10 žmonių.
Kambaryje turi būti ne mažiau nei 2 kompiuterinio tinklo lizdai ir ne mažiau nei 5 vienetai elektros lizdai (detali informacija yra Priede Nr.1.2).
Patalpoje turi būti pasiekiamas bevielis WIFI internetas.
KED.02
STAL.02
MON.02

## Slide 17
MAŽAS SUSITIKIMŲ KAMBARYS BALDINIAI SPRENDIMAI
Posėdžių stalas, išmatavimai 1650x1100x750 mm.
Stalviršis iš LMDP, kojos iš metalinio vamzdžio.
Stale įmontuotas dangtelis komunikacijoms ir laidų lovelis.
Posėdžių kėdė ant 4 ratukų arba kojelių.
Kėdės atlošo išorinė pusė pagaminta iš plastiko, kurio spalva sutampa su kėdės kojos spalva. Kėdė aptraukta tekstile.
Kėdė sukasi aplink savo ašį.
KED.02
MON.02
Ekrano įstrižainė 65“.
Alternatyvus sprendimas- projektoriaus ekranas.
Turi įmontuotus garsiakalbius.
STAL.02
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 18: VIDUTINIS POSĖDŽIŲ KAMBARYS 25-45 KV. M
Komplektacija:
Posėdžių stalas – STAL.03
Posėdžių kėdė – KED.02
Ekranas– MON.32
Pagal poreikį kambaryje gali būti kabinama arba pastatoma magnetinė lenta – LENT.01
Vidutinis posėdžių kambarys yra skirtas 8-15 žmonių.
Kambaryje turi būti ne mažiau nei 2 kompiuterinio tinklo lizdai ir ne mažiau nei 5 vienetai elektros lizdai (detali informacija yra Priede Nr.1.2) .
Patalpoje turi būti pasiekiamas bevielis WIFI internetas.
Sienos dažomos baltais matiniais dažais, grindys klojamos pilka kilimine danga.
KED.02
STAL.03
MON.03
LENT.01

## Slide 19
VIDUTINIS POSĖDŽIŲ KAMBARYS BALDINIAI SPRENDIMAI
Posėdžių stalas, išmatavimai 2400x1100x750 mm.
Stalviršis iš LMDP, kojos iš metalinio vamzdžio.
Stale įmontuotas dangtelis komunikacijoms ir laidų lovelis.
Posėdžių kėdė ant 4 ratukų arba kojelių.
Kėdės atlošo išorinė pusė pagaminta iš plastiko, kurio spalva sutampa su kėdės kojos spalva. Kėdė aptraukta tekstile.
Kėdė sukasi aplink savo ašį.
KED.028
MON.03
Ekranas įstrižainė 75“.
Alternatyvus sprendimas- projektoriaus ekranas.
Turi įmontuotus garsiakalbius.
STAL.03
Magnetinė lenta.
Su žymeklių dėklu, skirtu lentos žymekliams ir kempinėms laikyti.
LENT.01
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 20: TYLOS KAMBARIAI (SILENT ROOM) 1-2 KV. M
Atvirose darbo erdvėse įrengiami tylos kambariai pokalbiams telefonu (angliškai „SILENT ROOM“), skirti 1-2 žmonėms.
Patalpos turi užtikrinti garso izoliaciją nuo išorės ir užtikrinti garso izoliaciją į išorę, užtikrinti garso sugėrimą (neaidėjimą).
Patalpoje turi būti įrengti būvio jutikliai, kurie įėjus automatiškai įsijungia šviesą. Patalpoje turi būti užtikrinta tinkama ventiliaciją.
Patalpoje turi būti įrengtas staliukas, atsisėsti skirti minkštasuoliai, elektros lizdas, USB jungtis. Sprendimai derinami su Nuomininku.
Staliukas – SRSTAL.01
Minkštasuoliai –SRMIN.01
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
SRSTAL.01
SRMIN.01

## Slide 21: DOKUMENTŲ SPAUSDINIMO ZONA IKI 10 KV. M
Komplektacija:
Spintelė – SPIN.03
Spinta – SPIN.04
Spausdinimo zonoje yra vieta spausdintuvui (SPAUS.01), popieriaus smulkintuvui (SMUL.01) ir popieriaus rūšiavimo konteineris (SIUK.01).
Priklausomai nuo patalpų išplanavimo ir poreikio, dokumentų spausdinimo zona turi būti įrengta kaip atskiras kambarys.
SPIN.04
SPIN.03
SPAUS.01
SMUL.01
SIUK.01

## Slide 22
SPIN.04
DOKUMENTŲ SPAUSDINIMO ZONA BALDINIAI SPRENDIMAI
Spintelė su 3 lentynomis.
Plotis 800 mm, gylis 400 mm, aukštis 1123 mm.
Spintelė pagaminta iš 18 mm storio LMDP.
Gali būti su 2 durelėmis.
Spinta su 4 lentynomis.
Plotis 800 mm, gylis 400 mm, aukštis 1800 mm.
Spinta pagaminta iš 18 mm LMDP.
Gali būti su 2 durimis.
SPIN.03
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
SIUK.01
Spintelė/ popieriaus rūšiavimo konteineris.
Plotis 700 mm, gylis 430 mm, aukštis 700 mm.
Pagaminta iš 18 mm LMDP.
Gali būti su 2 durimis.
Viršutinėje dalyje dvi išpjovos arba atidaromi dangčiai šiukšlių metimui.
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 23: VIRTUVĖ SU VALGOMOJO ZONA 20-150 KV. M
Komplektacija:
Virtuvinė pakabinama spintelė – VSPIN.01
Virtuvinis komplektas – VSPIN.02
Rūšiavimo šiukšliadėžių baldinė spintelė – SIUK.02
Įmontuojamos indaplovės (IND.01), šaldytuvai (SALD.01) ir kita virtuvinė technika.
Valgomojo stalas – VSTAL.01
Valgomojo kėdė – VKED.01
Virtuvės ir valgomojo zonos įrengimas tiesiogiai priklauso nuo patalpų išplanavimo, aukštų ir darbuotojų skaičiaus.
Virtuvė su valgomojo zona gali būti bendroje patalpoje su poilsio zona.
Visi sprendiniai derinami su Nuomininku.
IND.01
KAV.01
VSPIN.01
SALD.01
SIUK.02
VSPIN.02
VKED.01
VSTAL.01
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 24
VKED.01
VALGOMOJO ZONA BALDINIAI SPRENDIMAI
Valgomojo stalas su 590x590 mm stalviršiu.
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP.
Pagrindas iš metalinio vamzdžio ir bazės. Pagrindo apačioje pritvirtintos pagalvėlės, saugančios grindis nuo įbrėžimų.
Valgomojo kėdė iš vientisos išgaubtos faneros lakšto.
Kėdės kojos iš metalinio vamzdžio.
Kėdės aukštis 805 mm, sėdimosios dalies gylis 520 mm, plotis 520 mm, sėdėjimo aukštis 460 mm.
VSTAL.01
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 25: KAVOS TAŠKAS IKI 20 KV. M
Komplektacija:
Virtuvinis komplektas – VSPIN.02
Rūšiavimo šiukšliadėžių baldinė spintelė– SIUK.02
Įmontuojama indaplovė (IND.01), nedidelis šaldytuvas (SALD.02), pastatomas kavos aparatas (KAV.01) ir kita virtuvinė technika.
Papildomai pagal poreikį kavos taške gali būti pastatomas valgomojo stalas – VSTAL.01 ir valgomojo kėdės – VKED.01
Kavos taško įrengimas priklauso nuo patalpų išplanavimo, aukštų skaičiaus ir darbuotojų skaičiaus.
Kavos taškas gali būti įrengiamas kaip atskira patalpa arba bendrose erdvėse, netoli laukiamojo, poilsio zonos ir pan.
Kavos taške grindys yra klijuotos plytelėmis, viniline danga arba kita, lengvai prižiūrima danga.
IND.01
KAV.01
VSPIN.02
SALD.02
SIUK.02
VKED.01
VSTAL.01
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 26: POILSIO ZONA 10-100 KV. M
Komplektacija:
Minkštasuolis – SOF.02
Krėslas – KRE.02
Kavos staliukas – KSTAL.02
Ekranas– MON.02
Papildomai pagal poreikį poilsio zonoje gali būti pastatomos knygų spintos (SPIN.03), magnetinės rašymo lenktos (LENT.01), žaidimų stalai ir pan.
Poilsio zonos įrengimas priklauso nuo patalpų išplanavimo, aukštų skaičiaus ir darbuotojų skaičiaus.
Poilsio zona gali būti bendroje patalpoje su virtuve ir valgomuoju.
Poilsio zonoje gali būti papildomų laisvalaikio praleidimo veiklų.
Sienos dažomos baltais matiniais dažais, grindys klojamos pilka kilimine danga arba klijuojamos plytelės.
Visi sprendiniai derinami su Nuomininku.
MON.02
SOF.02
KRE.02
KSTAL.02
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 27
POILSIO ZONA BALDINIAI SPRENDIMAI
Dvivietis minkštasuolis ant metalinio rėmo su medžio masyvo kojomis.
Išmatavimai 1660x860x850 mm, sėdimosios dalies aukštis 460 mm.
Matoma rėmo dalis taip pat iš medžio masyvo.
Su prisegamomis pagalvėlėmis.
Aptraukta audiniu.
MON.02
Ekrano įstrižainė 65“.
Alternatyvus sprendimas- projektoriaus ekranas.
Turi įmontuotus garsiakalbius.
Magnetinė lenta.
Su žymeklių dėklu, skirtu lentos žymekliams ir kempinėms laikyti.
LENT.01
SOF.02
KRE.02
Kavos staliukas iš 20 mm storio ąžuolo masyvo, dengto laku.
Išmatavimai 848x848x380.
Rėmas iš metalinio vamzdžio.
Kojos iš ąžuolo masyvo.
KSTAL.02
Knygų spinta su 3 lentynomis.
Plotis 800 mm, gylis 400 mm, aukštis 1123 mm.
Spinta pagaminta iš 18 mm storio LMDP.
Gali būti su 2 durelėmis.
SPIN.03
Krėslas ant metalinio rėmo su medžio masyvo kojomis.
Išmatavimai 950x875x800 mm, sėdimosios dalies aukštis 460 mm.
Matoma rėmo dalis taip pat iš medžio masyvo.
Su prisegamomis pagalvėlėmis.
Aptraukta audiniu.
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 28: MIEGO KAMBARYS 10-30 KV. M
Komplektacija:
Sofa/ kušetė – KUS.01
Pakaba – KAB.01
Spintelė / staliukas – KSTAL.03
Miego kambarys yra skirtas darbuotojams, dirbantiems dieniniu darbo grafiku.
Kambarys tamsioje pastato pusėje, gali būti be langų. Jei langai yra, turi būti uždengti pilnai temdančiomis užuolaidomis arba žaliuzėmis.
Apšvietimas kambaryje minimalus, netrikdantis.
KAB.01
KSTAL.03
KUS.01
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 29
MIEGO KAMBARYS BALDINIAI SPRENDIMAI
Sofa ar kušetė su pagalvėle.
Matmenys 2100x900x440 mm.
Staliukas.
Juodas metalinis rėmas su 18 mm storio LMDP stalviršiu.
Išmatavimai 500x500x500 mm.
KUS.01
KAB.01
Metalinė pakaba ant trijų kojų.
6 pakabų.
1670 mm aukščio.
KSTAL.03
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 30: MIEGO KAMBARYS 10-20 KV. M
Komplektacija:
Kušetė – KUS.01
Miego kambarys yra skirtas poilsiui darbuotojams, dirbusiems pamaininiu darbo grafiku.
Kambarys tamsioje pastato pusėje, gali būti be langų. Jei langai yra, turi būti uždengti pilnai temdančiomis žaliuzėmis.
Apšvietimas kambaryje minimalus, netrikdantis.
KUS.01
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 31
MIEGO KAMBARYS BALDINIAI SPRENDIMAI
Kušetė.
Matmenys 2000x800x440 mm.
KUS.01N
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 32: VAIKŲ KAMBARYS 15-30 KV. M
Komplektacija:
Stalas – STAL.05
Darbo stalas – DSTAL.03
Vaikiška kėdutė – KED.03
Darbo kėdė – DKED.04
Spinta – SPIN.04
Sėdmaišis – SEDM.01
Vaikų kambaryje formuojamos kelios zonos:
  Vieta tėvams dirbti;
  Vieta vaikams ruošti namų darbus;
  Vieta vaikams žaisti.
Jei nėra galimybės įrengti vietą tėvams dirbti, vaikų kambarys turi būti už stiklinės pertvaros, gerai matomas iš biuro patalpų.
STAL.05
DSTAL.03
KED.03
DKED.04
SEDM.01
SEDM.01
DSTAL.03
DSTAL.03
DKED.04
SPIN.04
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 33
VAIKŲ KAMBARYS BALDINIAI SPRENDIMAI
Vaikiškas staliukas iš kaučiukmedžio masyvinės medienos.
Dažytas akriliniais dažais.
Matmenys 590x500x500 mm.
Penkių nišų, pusiau atvira, dviejų durų spinta.
Išmatavimai 800x400x1825 mm
Visa spinta pagaminta iš 18 mm storio LMDP.
STAL.05
Vaikiška kėdutė iš kaučiukmedžio masyvinės medienos.
Dažyta akriliniais dažais.
Plotis: 270 mm, Gylis: 290 mm, Aukštis: 530 mm.
Sėdynės plotis: 270 mm; Gylis: 290 mm; Aukštis: 300 mm.
Sėdmaišis iš storo baldinio gobeleno. Audinys hipoalerginis.
Matmenys: 800x800x500 mm, tūris: 240 l
DSTAL.03
KED.03
DKED.04
SPIN.04
SEDM.01
Darbo stalas 1200x680 mm su reguliuojamo aukščio mechanizmu. Aukščio reguliavimo amplitudė 720-1190 mm.
Stalviršis pagamintas iš 18 mm LMDP.
Stalviršio priekinėje centrinėje dalyje yra išfrezuota niša laidams, nišoje sumontuota metalinis dangtelis.
Po stalviršiu pritvirtintas metalinis laidų lovelis.
Stalo rėmas metalinis, pėdos ilgis 700 mm.
Su kliūties atpažinimo funkcija.
Darbo kėdė ant penkiažvaigždės juodos plastikinės bazės su ratukais.
Darbo kėdė turi sinchro mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylio reguliavimo mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsilošimo kampas užsifiksuoja ne mažiau nei 4 padėtyse.
Darbo kėdės sėdynė gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (70 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis yra 100% poliesteris.
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 34: PERSIRENGIMO PATALPA 70-270 KV. M
Komplektacija:
Spintelės – DSPIN.01
Spintelės su suoliuku ir antresole – DSPIN.02
Spintelės - DSPIN.03
Suoliukas – SUOL.01
Veidrodis – VEID.01
Džiovinimo spinta – DŽSPIN.01
Fenai – FEN.01
Persirengimo patalpos įrengiamos bendro naudojimo patalpose, šalia pagrindinių patalpų.
Persirengimo patalpos įrengiamos atskirai vyrams ir moterims. Nesant galimybės įrengti atskiras patalpas, pastatomos persirengimo kabinos, iš kurių suformuojamos vyrų ir moterų zonos.
Spintelių išmatavimai priklauso nuo darbuotojų pareigų.
DSPIN.01
DSPIN.02
SUOL.01
VEID.01
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
FEN.01
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
DŽSPIN.01
ĮSIGYJA NUOMININKAS
DSPIN.03
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 35
Baldų medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo.
PERSIRENGIMO PATALPA BALDINIAI SPRENDIMAI
Metalinė arba baldinė persirengimo spintelė su varstomomis durelėmis, drabužių pakaba, vidinė pertvara ir lentynėle viduje (400x500x2500 mm.).
Spintelė kompletuojama su tokio pat dizaino ir medžiagiškumo antresole virš spintelės.
Durelės rakinamos.
Turi ištraukiamą suoliuką, kurio sėdimoji dalis – medžio masyvo tašeliai.
Metalinė arba baldinė persirengimo spintelė, su varstomomis, vidine pertvara ir rakinamomis durelėmis (400x500x1800 mm.).
Viduje drabužių pakaba ir lentynėlė.
Suoliukas su metaliniu korpusu ir medžio masyvo tašeliais.
Išmatavimai 402x1200x340 mm.
DSPIN.02
DSPIN.01
SUOL.01
Dviejų durelių metalinė džiovinimo spinta.
Rūbų džiovinimo spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1000x600x1825±10mm
Naudojamas el. galingumas iki 2,0 kW. Elektros maitinimas - ~230 V, 50 Hz.
Vėdinimo angos skersmuo100±5 mm.
ĮSIGYJA NUOMININKAS
PAJUNGIA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
ĮSIGYJA NUOMININKAS
DŽSPIN.01
Metalinė arba baldinė persirengimo spintelė, su varstomomis, rakinamomis durelėmis (400x500x1250 mm.)
ĮSIGYJA NUOMININKAS
DSPIN.03
ĮSIGYJA NUOMININKAS

## Slide 36: DUŠINĖS 20-110 KV. M
Komplektacija:
Suoliukas – SUOL.01
Praustuvas – PRAUS.01
Veidrodis – VEID.01
Dušo kabina – DUS.01
Unitazas – UNI.01
Darbo batų apiplovimo/valymo stotelė – BVALST.01
Dušinės įrengiamos atskirai vyrams ir moterims.
Dušinių patalpose yra 3 zonos:
  Dušai;
  persirengimo patalpa;
  WC patalpa (vyrų WC patalpoje numatomi pisuarai).
Dušai įrengiami su nepermatomomis pertvaromis, kabliukais ir suoliukais daiktams ir drabužiams.
Darbo batų apiplovimo / valymo stotelės įrengiamos šalia įėjimo į pastatą (pastato viduje). Nesant galimybės darbo batų apiplovimo / valymo stotelės įrengti šalia įėjimo (pastato viduje), stotelė turi būti įrengiama dušinėse.
DUS.01
PRAUS.01
PRAUS.01
UNI.01
SUOL.01
VEID.01
KAB.02
DSPIN.01
SUOL.01
DUS.01
SUOL.02
BVALST.01
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 37
DUŠINĖS BALDINIAI SPRENDIMAI
Akmens masės pakabinamas praustuvas.
Išmatavimai 460x600x120 mm.
Vandens maišytuvo komplektas.
Kitos komplektuojančios dalys.
Pakabinamas unitazas su dangčiu.
Paslėptas tvirtinimas prie sienos.
Dangtis su SoftClose mechanizmu.
Potinkinis rėmas pagamintas iš plieno, su reguliuojamo aukščio kojelėmis. Gamyklinis praplovimas: 3 ir 6 l.
SUOL.01
VEID.01
DUS.01
Suoliukas su metaliniu korpusu ir medžio masyvo tašeliais.
Išmatavimai 402x1200x340 mm.
Derinama su Nuomininku.
Pakabinamas veidrodis su laminuota MDF lentynėle.
Išmatavimai: 600x1200 mm.
Derinama su Nuomininku.
PRAUS.01
UNI.01
Dušai atskirti sienelėmis.
Grūdintas 6 mm storio stiklas.
Aukštis 1900 mm.
Derinama su Nuomininku.
Batų apiplovimo / valymo įrenginys turi turėti plovimo šepečius ir paduodamą plovimo / dezinfekavimo skystį.
Turi būti pagamintas iš nerūdijančių, lengvai prižiūrimų medžiagų.
Turi būti prijungtas vandens tiekimas.
Turi turėti purvo ir vandens nubėgimą į nuotekas.
Būti saugus naudoti.
Derinama su Nuomininku.
BVALST.01
Baldų ir įrangos medžiagiškumas ir spalvos priklausys nuo baldų tiekėjo/ gamintojo (derinama su Nuomininku).
Sensorinis pisuaras su automatine nuleidimo sistema
UNI.02
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS
ĮSIGYJA NUOMOTOJAS

## Slide 38: DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ SAUGYKLA 8-12 KV. M
Dviračių ir paspirtukų saugykla gali būti pasiūlyta nuomotojo pastato viduje (pvz. garaže). Jei įrengtos saugyklos nėra, ji turi būti pastatoma lauke, šalia pastato.
Saugykla pagaminta iš metalinių grotų, rakinama užraktu su vieninga biuro įeigos kontrole.
Dviračiams sumontuojami stovai arba laikikliai, paspirtukams įrengiamas stovas su įkrovimo jungtimi.
Lauko dviračių saugykla
Dviračių ir paspirtukų stovai
ĮSIGYJA/ĮRENGIA NUOMOTOJAS

## Slide 39: RŪKYMO VIETA ~5-10 KV. M
Šalia pastato turi būti bent viena rūkymo vieta, įrengta pagal higienos reikalavimus.
Rūkymo vietoje pastatomas stoginė su vieta atsisėsti arba atsiremti ir nedegia šiukšlių dėže su pelenine.
Saugyklos rėmas pagamintas nerūdijančio plieno arba gamykloje dažytas milteliniu būdu, su stiklinėmis šoninėmis sienomis ir polikarbonatiniu arba kitos medžiagos skaidriu stogu, užtikrinančiu apkrovas ir saugumą.
ĮSIGYJA/ĮRENGIA NUOMOTOJAS

## Slide 40: STOGINĖ TARNYBINIAM TRANSPORTUI ~21 KV. M
Aikštelėje prie pastato turi būti bent viena stoginė su dviem parkavimo vietomis, skirtomis naudoti tik ESO avarinės tarnybos transportui laikyti.
Įvažiavimas į stoginę užtveriamas nulenkiamu ir rakinamu automobilio atitvėrimo stulpeliu arba vieta pažymima informaciniu ženklu „Rezervuota“.
Stoginės matmenys ne mažesni nei 7,0x3,0 m, konstrukcija iš metalo profilių, su lietaus nutekėjimu.
Stoginėje yra integruotas LED apšvietimas su judesio davikliais, elektros lizdas ir yra galimybė įrengti krovimo stotelę.
ĮSIGYJA/ĮRENGIA NUOMOTOJAS